## Slide 1: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
Мастер струковних студија
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИ
ОСНОВЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
П Р Е Д А В А Њ Е III
ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Мр Зоран Живковић дипл.инж.арх.

## Slide 2: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Архитектура се бави пројектовањем свих објеката, а нарочито је изражена стамбена изградња јер основна човекова потреба је дом за битисање.
Сви ови објекти су специфични и сваки од њих је по својим захтевима другачији, али им је једна ствар заједничка – корисник је човек.
Пројектовањем ми стварамо простор који је намењен човеку, али исто тако ми морамо посматрати процесе који се дешавају унутар тог простора да би на правилан начин одредили односе, облике, структуре, пропорције и остале елементе који ће на крају дати сврсисходан склоп.
Овакав приступ мора бити систематичан и аналитичан али не сме се занемарити утицај времена и динамике јер врло брзо резултати могу изгубити своју актуелност.

## Slide 3: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Дакле ако желимо да наш посао буде успешан, морамо приступити проблему кроз један аналитички приступ, а уједно га посматрати и као процес који траје у неком одређеном времену али не треба да буде ограничен тим временом.
Одређивање приоритета ће бити један од захтева коме морамо одговорити на прави начин, јер уочавањем односа, праћењем процеса сталним преиспитивањем ми морамо доћи до решења које ће удовољити захтевима, а уједно ће бити допринос човековом стремљењу.

## Slide 4: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ВРСТЕ И УРБАНИСТИЧКА СВОЈСТВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Ниске породичне зграде
Високе колективне зграде

## Slide 5: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одредити границу између ове две врсте становања није једноставан задатак приликом планирања људских насеља. Зато ћемо овај задатак обрадити у посебном поглављу, али морамо знати да се један објекат за становање не може посматрати засебно као јединица већ морамо имати један шири приступ који ће поред ових објеката обухватити и објекте друштвеног стандарда, амбијенталну целину, културну и религиозну заједницу итд.

## Slide 6: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТЦИ
Високе колективне зграде
ПРЕДНОСТИ
  Рационалност
  Економичност
  Брзина израде
  Густина насељености
  Саобраћај
  Композиција

## Slide 7: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
НЕДОСТАТЦИ
У зависности од тла – скупља изградња
Лифтови- вертикалне комуникације
Социјални услови
Звучна изолација
Недостатак контакта са природом

## Slide 8: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТЦИ
Ниске породичне зграде
Глобално можемо рећи да предности и недостатке у једној врсти изградње можемо реципрочно посматрати за други тип, али ово нису елементи једне просте једначине, већ скуп врло комплексних показатеља који се дају измерити и посматрати и у друштвеном контексту ради правилнијег одлучивања и доласка до рационалних закључака.
Овакви закључци се у оквиру нашег стручног деловања претачу у стручне студије на основу којих се праве урбанистички и други планови који одређују „судбине“ људских насеља.

## Slide 9: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ИЗБОР ТИПОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Велики број фактора утиче на овај избор:
величина територије
предности за грађење
економски услови
технолошка опремљеност
величина и карактер града
рељеф и носивост тла
традиција
навике становништва итд

## Slide 10: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
                Стандарди који су већ усвојени код произвођача намештаја и опреме
НАЧИНИ ГРУПИСАЊА ЗГРАДА
Разликујемо груписање станова у колективним објектима за становање и груписање индивидуалних кућа.
У првом случају постоји могућност хоризонталног и вертикалног груписања станова око комуникација – прилаза. Јако битно је да се приликом груписања води рачуна о осунчаности простора унутар станова.
Могуће варијанте хоризонталног груписања су обликовно разноврсније од вертикалног.
Битно је знати да густина насељености за овај слушај износи око 200ст/ha, што представља битан фактор приликом планирања градских насеља.
У случају индивидуалних објеката груписање се врши по принципу саћа, а сами објекти могу бити постављени као слободностојећи, двојни или у низу, спратност је могућа до П+2.
Ова врста груписања обезбеђује мању густину насељености.

## Slide 11: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ТИПОВИ ИЗГРАДЊЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА
Самостална (слободностојећа)
Двојна кућа (двокућа)
Куће у низу
Атријумски типови
Све ове варијанте кућа су могуће а њихова спратност је могућа са свим варијантама ПО+ПР+СПР+ПО.

## Slide 12: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРИСТУП
Омогућавање правилног како колског тако и пешачког прилаза до објекта је један од основних услова правилног функционисања. Избор прилазног пута зависи највише од услова на локацији , али је могуће правилним анализирањем и вештим постављањем објекта обезбедити повољан приступ а не угрозити остале функције објекта. Најповољнија варијанта је са севера или истока.

## Slide 13: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ОСУНЧАЊЕ
Зависи од гео-положаја, оријентације, доба године и доба дана.
ОРИЈЕНТАЦИЈА
Представља положајодређних група просторија у односу на стране света.

## Slide 14: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
СЕВЕР - улаз, гаража, остав, домаћинство, помоћне просторије
ИСТОК - спаваће собе
ЈУГ - дневни боравак, дечја соба, игра деце, терасе
ЗАПАД - трпезарија,дневни боравак, терасе

## Slide 15: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ВЕЗА КУЋЕ СА НЕПОСРЕДНОМ ОКОЛИНОМ
Човеков контакт са природом и тлом је битан са више аспеката. Остваривањем веза путем визура, тераса , зимских башти и других видова контакта постиже се топао и хуман однос човека и куће као и пријатан облик битисања на некој територији.
Дакле кућу никад не можемо посматрати одвојено у односу на природу, суседство или ближе окружење, већ морамо цео склоп посматрати као једну функционалну и обликовну целину која као таква функционише. Неретки су примери „мртвих“ градова или насеља који нису ускладили односе или потребе и као такви су изумрли.

## Slide 16: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРОСТОРНИ НИВОИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Човек је друштвено биће и на основу ове дефиниције не можемо рећи да је кућа било само место за становање- то је место где је човек имао уређене односе са члановима своје породице. Нормално је да су се ови односи унутар једне групе људи током векова и времена мењали и сигурно је да нису исти за период првобитне људске заједнице и данашњег времена.
На исти или сличан начин човек је уређивао своје односе са остатком друштва. Због тога је требало јасно успоставити односе приватно-јавно, како на нивоу породице тако и на нивоу друштвене заједнице, како уже тако и шире.

## Slide 17: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Због тога можемо рећи да је основни ниво становања стан или кућа. Следећи ниво је насеље или заједница која функционише на основу разних утицаја, фактора како спољних тако и унутрашњих. Ова проблематика представља једну широку науку која обухвата различите аспекте људског деловања.
Какво ће изгледати и функционисати једно насеље зависи од великог броја фактора, почевши од основних да ли се налази у урбаној или руралној средини, преко делатности које ће се у њему одвијати,саобраћајне инфраструктуре која постоји, густине насељености итд.

## Slide 18: ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ЗАКЉУЧАК
Закључак једног оваквог сагледавања - не можемо случајно решавати могуће варијанте избора типа изградње.
Овај процес јесте производ рационалног и хуманог приступа сваком кориснику понаособ, као и локацији са свим њеним карактеристикама