## Slide 1: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
Мастер струковних студија
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИ
ОСНОВЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
П Р Е Д А В А Њ Е III
ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Мр Зоран Живковић дипл.инж.арх.

## Slide 2: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Пројектовање се мора посматрати бар на два нивоа у активној узајамној вези преноса двосмерних токова информација:
ОПШТИ ниво који се односи на одлуке о ЦИЉЕВИМА и
ПОСЕБНИ ниво који се односи на одлуке о НАЧИНИМА за постизање циљева.
Изградња архитектонских објеката се сматра као "начин" за постизање циљева постављених на ``вишем``нивоу.

## Slide 3: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Одлуке о циљевима и начинима се односе на системе који су дефинисани на два начина. Ако је пројектовање елемената зграде-стана "виши" ниво је зграда, а «нижи" стан. Одлуке о систему објекта доноси "систем субјекта" и "систем пројектовања" а елемент система је сам ПРОЈЕКТАНТ. И систем објекта и систем субјекта су делови општег система, па зато ПРОЈЕКТАНТ није независна личност-или је део ПРОБЛЕМА или РЕШЕЊА. (С1еауег)
Сам пројектант дефинише систем који се пројектује на свим пројектним нивоима. Сам процес пројектовалуа се односи на опис промена у тим системима-трансформацију тих система из почетних "проблемских" ситуација у "жељене» ситуације односно стања.

## Slide 4: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Прва фаза је дефинисање стања ширег система односно циљева који су требали да се постигну остваривањем начина- артифакта. Циљеви општег система су неповољни за рад на посебним системима па се морају детаљније дефинисати у виду ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА -што је задатак друге фазе стварног пројектовања.
Процес пројектовања на оба нивоа је.
дефинисање проблема,
стварање варијантних решења
коначни избор решења

## Slide 5: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Више решења је потребно ( сем у технолошкој сфери) јер постоје више од једне могућности решења. Избор коначног решења је компликован посао и у већини случајева је «задовољавајући" у светлу постављених КРИТЕРИЈУМА, РЕСУРСА и ОГРАНИЧЕЊА , који су неопходни елементи ИЗБОРА решења.
ИЗБОР је кључни проблем пројектовања и омогућује увид у одлуке пре него што се донесу - као корекција у току процеса пројектовања и омогућује више учесника у припремању као ПОМОЋ и ИЗВОР информација , што уједно значи и налажење заједничког језика, јер је пројектовање ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО и мора да
садржи све потребне информације за спровођење АКЦИЈА (грађења) које следе на основу пројекта.
Иако пројектант доноси одлуке треба да убеди стварног доносиоца одлука о квалитету пројекта и сврсисходности препоручене акције.

## Slide 6: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Закључак
Метод је грчка реч (метходос) и значи сугерирање пута којим се следи- праћење стазе. Метод је уствари начин на који се нека активност или поступак изводи Методологија описује, објашњава и оправдава стварање и употребу метода, критички испитује структуру дисциплине у којој се примењују извесни методи- начини за постизање циљева.Представљени систем пројектовања као системски приступ методологији пројектовања је МЕТОД (начин) прилаза проблематици пројектовања и као такав зависи од своје употребе.

## Slide 7: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Пројектни задатак – појам и дефиниција
Пројектни задатак је један од најважнијих докумената за пројектанта, јер је дат од стране инвеститора који жели да изведе објекат на начин како је то образложено у пројектном задатку. Текст пројектног задатка је по обичају доста обиман, а садржајно је на различите начине конципиран, тако да их има и на око двадесетак страна Уобичајено је да се доста текста посвећује опреми у објекту, позивима на постојеће прописе, а уобичајено је да је врло мало или нимало места посвећено будућим корисницима, који су у већини случајева непознати. Још је карактеристично да се дају подаци, ако је стамбени објекат у питању о тачном броју станова, структури станова, а остали технички и урбанистички подаци су дати уопштено.

## Slide 8: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
У пројектном задатку поред уобичајених општих ставова од пројектаната се тражи да да решења која ће се одликовати:
функционалношћу и употребљивошћу простора,
чистоћом и функционалном архитектуром
конструктивном јасноћом и рационалношћу уз обавезну примену датих система за одређено подручје:

## Slide 9: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Од пројектанта се тражи да при изради идејних решења води рачуна о примени важећих техничких мера и услова за пројектовање и изградњу стамбеног објекта... Из свега што је наведено може се закључити да је пројектанту дат тежак посао са доста непознатих.
Да би цео посао око израде пројектног задатка садржао све неопходне елементе-податке за израду пројектног задатка, пројектни задатак би требало да садржи неопходне податке не само за пројектовање, већ и за реализацију и коришћење будућег објекта.
Сваки појединачни програм се образује на основу општих услова и студија становања у оквирима политике становања. Програм за реализацију пројектовања на пример стамбеног објекта треба да садржи у себи више различитих докумената Ово се не може спровести успешно уколико се документ програма своди на искључиви, моментални захтев за дато место и пример који је дат.

## Slide 10: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Шта је то што је карактеристично за пројектовање станова везано за функцију у оквиру стана, а о чему треба водити рачуна при састављању пројектног задатка? Код пројектовања стамбених објеката позната је теза А1екбапс1га К1ет-а (Берлин1929г) који је код пројектовања станова поставио поделу стана на дневне

## Slide 11: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Пројектни задатак, као полазна основа за израду пројекта, садржи:
1) циљеве и сврху израде пројекта;
2) податке о условима из одговарајуће просторно-планске и урбанистичке документације;
3) општи подаци о објекту (локација, намена, архитектонскообликовање, димензије, спратност, капацитет, захтевани материјали и начин обраде, етапност градње, везе са окружењем, идр.);
4) податке о техничким подлогама за пројектовање (истраживачки радови, идр.);
5) податке о захтеваном нивоу инсталација и опреме;
6) податке о технолошким процесима, штетностима и опасностима који потичу од тих процеса;
7) специфичне захтеве (унутрашње и спољашње уређење, термичка заштита, заштита од буке);
8) рок за израду пројекта;
9) потпис, и овера инвеститора.

## Slide 12: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Технички опис појам и дефиниција
Технички опис као део текстуалне документације у одређеним фазама пројекта неопходно је да садржи опсе локације, ширег окружења, ближе околине, функционално решење, конструктивно решење као и описе форме - облика и архитектуре на објекту.
Уз ово неопходно је да се у техничком опису дају предвиђене инсталације у објекту.

## Slide 13: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Опис локације садржи:
податке о томе где се парцела налази (улица, кућни број, број катастарске парцеле, катастарска општина и друго
величину парцеле као и урбанистичке параметре који су задати за поменуту локацију (степен заузетости, коефицијент изграђености, спратност објекта, површине под зеленилом, предвиђене могућности паркирања и слично
податке о саобраћају на поменутој локацији (пешачки, колски, мирујући)
предвиђене локације паркинг простора и гаража.
опис архитектуре у ближој околини и могућности уклапања објекта у преовладавајуће архитектонске форме у ближој околини.
предвиђене обавезујуће или не грађевинске и регулационе линије и постављање објекта на локацији

## Slide 14: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Опис функционалних карактеристика објекта садржи:
податке о функционалним целима у објекту , начине коришћења, описе коришћења по нивоима и слично.
ако објекат има само стамбену функцију – описе станова и њихове структуре и слично, уз горе наведено дају се и текстуални описи пратећих просторија (подруми,
ако објекат поседује и остале намене (пословање или слично) неопходно је описати поменуту функцију и дати основне карактеристике (намена, број корисника, начин функционисања, опис технолошког процеса и друго)
уз текстуално образложење функције објекта обавезно је приложити и табеларни преглед површина објекта по свим етажама.

## Slide 15: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Опис конструктивних карактеристика објекта садржи.
основне конструктивне карактеристике објекта
опис система градње (масивни, скелетни, комбиновани или слично)
опис конструкције темеља
опис носивих делова објекта (зидови, стубови рамови или слично)
опис међуспратних конструкција
опис кровне конструкције
специфичности конструктивног решења

## Slide 16: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Опис форме или примењених архитектонских облика садржи:
опис архитектонско обликовних елемената
опис примењених материјала (у спољном облагању фасаде крова итд, и у унутрашљим облогама; подови, зидови, плафони)
опис спољног уређења (прилазне стазе , зеленило, елементи екстеријера перголе надстрешнице, базени и слично)
Опис колорита објекта

## Slide 17: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
На основу претходно наведеног следи садржај и презентација техничке документације