## Slide 1: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
Мастер струковних студија
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИ
ОСНОВЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
П Р Е Д А В А Њ Е IX
АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Мр Зоран Живковић дипл.инж.арх.

## Slide 2: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Након прихватања правила која поштујемо у архитектонском пројектовању потребно је приступити посматрању склопа као целине.
Овим се мисли на стамбену јединицу која по свим својим критеријумима задовољава потребе корисника, законску регулативу, као и стандарде постављене у данашњем времену.
Када посматрамо стан као засебну јединицу мораћемо да укључимо сва наша знања и чула ради задовољења свих горе наведених услова.

## Slide 3: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Историјски гледано потребе човека су се драстично измениле у последњем веку.
Наиме када историјски посматрамо основне човекове потребе као што су потребе да се заштити од временских непогода или да обавља потребе везане за хигијену, већ ћемо их у данашњем време употребом савремених технологија прилично лако испунити.
Преласком на следећи ниво задовољења виших потреба човека везаних за рад, одмор, рекреацију, забаву као и више друштвене функције, пред себе постављамо задатке који нису лаки за решавање.

## Slide 4: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
У предаваљу везаном за СТАН принципе организације дали смо закључак који нам говори да не постоји јединствено решење.
Дакле увек морамо укључити све факторе и у складу са друштвеним околностима, економским могућностима и потребама, не само појединца већ и шире заједнице решавати наше пројектантске послове.

## Slide 5: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Морам напоменути разлику у решавању стамбених јединица у оквиру колективне стамбене изградње и оних станова који се формирају у оквиру индивидуалних кућа.
Код станова у колективном становању наилазимо на приличан број ограничења у пројектантском смислу:

## Slide 6: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
решавање стамбених јединица у једном нивоу
проблеми оријентације просторија
немогућност природног проветравања свих простора
немогућност природног осветљавања свих простора
социјални услови
звучна заштита
вертикалне комуникације

## Slide 7: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Услед ових ограничења сматрам да је пројектански тежи задатак пројектовати станове у колективној стамбеној згради
За разлику од колективне стамбене изградње индивидуални објекти немају овако велика ограничења.

## Slide 8: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Увек јемогуће да се у оквиру индивидуалних објеката у зависности од парцеле и осталих услова остварити све услове како просторне климе повољније у односу на колективне објекте.
Рецомо код објеката који служе за потребе једне породице можемо потпуно одвојити блок просторија дневних активности у односу на блок просторија за одмор (спаваћих соба и помоћног простора)

## Slide 9: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
У овим објектима се помоћне активности дешавају потпуно одвојено (оставе, грејање, гараже, простор за домаћинство и слично)
Контакт са природом, као човекова насушна потреба, поред осталих основних потреба се приликом пројектовања ових објеката прилишно лако решава силаском на терен – у двориште клоје нам даје ове могућности.

## Slide 10: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Условно можемо рећи да су предности једне градње у односу на другу реципрочне, али то није прост скуп фактора већ комплексна анализа свих услова локације, да би дошли до најбољих решења у функционалном смислу.
Не смемо заборавити да објекти морају да буду и естетски односно да у складу са временом добију и форме које задовољавају стандарде времена

## Slide 11: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Сматрам да је најбоља анализа кроз примере.
У складу са тим следи пример добре организације породичне куће организоване у складу са потребама петочлане породице и условима локације.

## Slide 12: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 13: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 14: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 15: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 16: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 17: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 18: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 19: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 20: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 21: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 22: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 23: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

## Slide 24: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
У складу са тим на претходним предавањима је презентовано неколико примера добре организације различитих типова станова у оквиру колективног становања.

## Slide 25: ОАРП АНАЛИЗА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
ЗАКЉУЧАК
На основу горе наведено потребно је приликом пројектовања пажљиво приступити сваком простору, засебно га анализирати, а затим посматрати склоп – целину као јединицу која треба да задовољи потребе корисника, техничке прописе и стандарде а уједно да садржи елементе форме и материјализацију у функцији лепог.