## Slide 1: АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
Мастер струковних студија
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИ
ОСНОВЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Мр Зоран Живковић дипл.инж.арх.

## Slide 2: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Након цртања вертикалних пресека по препорукама са прошлог вежбања, неопходно је приступити опремању –доради пресека
У прсеку разликујемо различите материјале које смо употребили.
Њих је неопходно назначити различитим шрафурама које смо по архитектонским протоколима већ научили на предмету Архитектонске Конструкције:

## Slide 3: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Према овоме означавамо:
армирани бетон,
набијени бетон
опекарске производе
дрвене елементе
насуту земљу,
самониклу земљу
термоизолацију
хидроизолацију
и слично
Ове елементе описујемо легендом материјала

## Slide 4: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Након цртања и означавања материјала приступамо котирању.
У пресеку се углавном појављују вертикалне коте које нам приказују различите податке о висинама селова објекта или целих висина.
Неопходно је унутар објекта поставити коте које нам приказују чисте висине, дебљину конструкције, као и спратне висине.
Спољне коте се односе на преломе – фронтове зидова, као и на укупне висине објекта од коте нивелете (споја објекта са тереном).
Испод коте нивелете потребно је дати укупне дубине фундирања као и парцијалне коте за висине темељних стопа

## Slide 5: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
У случају да је неопходно одређеним урбанистишким условима да се на пресеку појаве и хоризонталне коте неопходно их је поставити.
Овај случај се дешава у специфичним случајевима, када је објекат једнострано или двострано узидан, када је постављен на регулационој линији и слично, или је неопходно овим котама додатно објаснити архитектонску форму.

## Slide 6: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Након овога приступамо постављању висинских кота. Неопходне су:
Висинске коте
  свих нивоа етажа –спратова
  дубине фундирања
  коте свих венаца
  коте свих слемена
  коте прелома кровних равно
  коте тераса
  коте терена

## Slide 7: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Неопходно је у пресеку приказати танким линијама све што се види у изгледу.
Напомињемо још једном да се вертикални пресеци не постављају кроз вертикалне елементе ( серклаже, димњаке, вентилационе канале и слично)

## Slide 8: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Ако то нисмо претходно урадили неопходно је у претходној фази нацртати основу крова, нарочито ако је кров сложене вишеводне форме.
У том тренутку на основу основе крова добијамо кључне тачке за цртање пресека

## Slide 9: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
ПРИЛОГ
ОПРЕМЉЕНОГ ПРЕСЕКА

## Slide 10: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
Пример крајњег резултата цртања пресека кроз све нивое (темељ. подрум, приземље, поткровље, кров) са елементима који се виде како у пресеку тако у изгледу.

## Slide 11: ВЕЖБА VI ОПРЕМАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
ЗАКЉУЧАК
ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИСТУПИТИ ИЗРАДИ ПРЕСЕКА КРОЗ СВЕ НИВОЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ СВЕГА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ